Formål og målsetning.

BMW Cup er egen racing serie for biler produsert av BMW (Bayerische Motoren Werke AG),og organiseres som undergruppe av BMWCCN

Intensjonen med BMW Cup er at det skal være en enkel og oversiktlig serie hvor terskelen for

deltakelse skal være så lav som mulig.

Serien kjøres organisert som klubbracing, med utgangspunkt i  og det førende prinsippet “Gentlemansracing” skal være overordnet.

Platekontakt og uvøren/ufin oppførsel under løpene på bane skal søkes unngått.

Gjentatte eller bevisste brudd på klassens prinsipper og ånd skal straffes kontant, og kan medføre diskvalifikasjon, poengtrekk og i ytterste tilfelle startnekt i gjenværende løp.

En grunnleggende tanke med klubbracing er at medlemmene skal få anledning til å konkurrere

Med hverandre i sikre og trivelige former. Ett annet viktig prinsipp er å holde kostnadene på et så

rimelig nivå som mulig, slik at flest mulig av klubbens medlemmer har anledning til å delta.

Det er derfor en del begrensninger mht ombygging og forsterkning av bilens konstruksjon for å holde kostnadene nede.

Klasse-organisasjonen økonomiske motiv er å være en non-profit organisasjon, der eventuelt overskudd fra virksomheten skal komme avdelingen kollektivt til gode.

Styret har anledning til å forslå for årsmøtet alternativ disposisjon av eventuelt årsoverskudd til f.eks. innkjøp av tekniske hjelpemidler, sikkerhetsutstyr, kurs og utdanning av medlemmer etc.

Dette reglementet er laget med tanke på å gi deltakerne tilnærmet like konkurransevilkår.

Noen eksakt “rettferdighet” vil det imidlertid være umulig å oppnå i praksis, og denne racingklassen er derfor kun egnet for de førere som kan akseptere slike naturlige begrensninger.

0-1 Styre

Serien organiseres av ett eget styre på minimum 5 medlemmer. Styret velges for to år av

gangen, og konstituerer seg selv – herunder velger en formann. Styret skal fortrinnsvis bestå

av personell med teknisk kompetanse, representanter fra BMWCCN, og representanter for

deltakerne. I tilfelle stemmelikhet i avstemminger i styret har styrets formann dobbeltstemme.

0-1-1 Styrets Sammensetning

For sesongen 2014 består styret av:

Formann : Stian Sundt

Vise-formann : Oddvar Dreyer

Kasserer: Thor Nerbråthen

Deltakerrepresentanter : Karl – Magnus Felumb, Fredric Mowinckel

Teknisk personale : Stian Sundt

Sekretær : Sven Lindquist

1. Hvem kan delta i BMW Cup og med hvilke biler

1-1 Førere

BMW Cup er åpen for enkeltførere, og team bestående av maksimalt to førere som deler én

Bil i løpet av en sesong. Samtlige deltagere må inneha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF, og til enhver tid å ha gyldig hastighetslisens utstedt av NBF.

Team med to sjåfører må forhåndspåmelde seg innen sesongens første løp med bil, fører 1 og

fører 2. I løpet av sesongen må førerne kjøre tilnærmet likt antall løp hver seg.

1-2 Tillatte biler

Alle produksjonsmodeller* av fabrikat BMW, motor skal være produsert av BMW, og ha

utgangspunkt i en standardmotor produsert av BMW AG

Bilen skal være minst 15 år gammel. Motor og gir er fritt mht alder.

Både gateregistrerte biler og uregistrerte biler kan delta i serien.

Alle biler som deltar må inneha gyldig vognlisens utstedt av NBF.

Gateregistrerte biler må i tillegg være godkjent av Statens Vegvesen og ha skilter med

gyldige oblater.

* Med produksjonsmodell menes en bil som hvilken som helst person kunne kjøpe fra

forhandler den gang bilen var ny. Dvs. at bilen var allment tilgjengelig i et visst antall.

Homologeringsmodeller som er bygget i en begrenset serie på. minimum 500 biler regnes

som en produksjonsmodell.

Rene racebiler bygget kun for racing i en meget begrenset antall

tillates ikke.

Replikaer av BMW bilmodeller tillates ikke.

Styret skal godkjenne alle deltakende biler før deltakelse i BMW Cup.

Styret forbeholder seg retten til å godkjenne/avlså alle søknader om deltakelse.

Styret kan gi dispensasjoner mht regelverket

Styrets beslutning er endelig.

1-3 Antall løp

Serien skal avvikles med minst 6 tellende enkeltløp i løpet av en sesong. Blir det kjørt fler enn

6 løp gis det poeng for de 6 beste resultatene.

1-4 Klasseinndeling

Klassene er nummerert med 1, 2, 3 og 4 og bygger på bilens forhold mellom vekt og effekt.

Hvilken klasse bilen tilhører beregnes ved å dividere bilens vekt med beregnet effekt.

Klasse 1: 2,25 - 4,24 kg/hk

Klasse 2: 4,25 - 5,59 kg/hk

Klasse 3: 5,60 - 6,99 kg/hk

Klasse 4: 7,0 kg/hk og oppover

1-5 Poenggivning

Poeng deles ut innenfor hver klasse.

Klasseseier: 10 poeng

2. plass: 8 poeng

3. plass: 6 poeng

4. plass: 4 poeng

5. plass: 2 poeng

6. plass og dårligere: 1 poeng

Poeng deles ut kun ved fullført løp, dvs. målgang for egen maskin. Én fører kan kun delta i én

klasse pr. løp.

Klassevinner:

Den fører/team med flest poeng ved sesongens slutt. Ved likt antall poeng deles plasseringen.

Serievinner:

Den av alle deltakere som i løpet av sesongen har flest poeng totalt.

1-6 Sponsorer

Stian Sørlie Motorsport AS er hovedsponsor for BMW Cup 2014.

Gjennom dette forplikter alle deltakende biler å kjøre med seriens egendesignede

startnummer. Alternativt kan man ha egne startnummer, men da må xxxx-merker plasseres

tydelig på begge sider av bilen. Det er i BMW Cup tillatt å ha egne sponsorer, etter NSR -

paragraf 301, ledd 2 og ledd 3.

2. Teknisk reglement

2-1 Drivstoff

Vanlig handels pumpebensin med max oktantall 99 eller avgiftsbelagt autodiesel som selges til forbrukere. Det er ikke tillatt å kjøre på E85 og Racefuel i BMWCCN Cup.

Styret kan gi dispensasjon til bruk av diesel og E85  hvis NBF sikkerhetskrav er oppfylt bilen merket på foreskreven måte og banemannskaper har nødvendig opplæring.

Diesel og E-85 vil gi effekttillegg noe styret kalkulerer i disse tilfellene.

2-2 Dekk

Det skal benyttes E-merkede gategodkjente dekk. Dekkene skal ved start av trening ha et minimum mønsterdybde på 1,6 med mer

Se vedlagte liste

2-3 Støy/eksosanlegg

Etter gjeldende regler på gjeldende bane, ref NSR §307-B. Støygrensen er 100dB om ikke

annet er angitt.

Det kan i enkelte tilfeller gis dispensasjon fra kravet i ’Teknisk reglement for hastighetsløp’ §307 pkt. B, om at eksosrøret må munne ut bak bakhjulene. Kravet ved en slik dispensasjon vil alltid være at munningen(e) skal være nærmere bakhjul enn forhjul samt være montert min. 10cm over bakken. En evt. søknad om en slik dispensasjon må skje skriftlig til styret.

2-4 Modifiseringer

2-4-1 Radiator

Fritt med hensyn til type og fabrikat, men må være montert på opprinnelig plass +/- 50 mm.

2-4-2 Bremser

Bremser er fritt å modifisere, men maks diameter på bremseskivene foran er 380 mm. Det er

fritt å montere slanger som gir ekstra luft til forbremsene, men det er ikke tillatt å modifisere

karosseriet. Luft kan tas fra hull etter ekstralys etc.

2-4-3 Hjuloppheng

Begrensede modifiseringer tillatt. Foringer/uniballs er fritt, støtdempere og fjærer er fritt.

Tilleggskonstruksjoner som stabilisatorstag, wattlink, panhardstag eller andre tilsvarende

typer er fritt å modifisere/montere.

Løse spacere på inntil 20mm tykkelse som ligger mellom nav og felg godkjennes dersom

disse er montert med egnede forlengede hjulbolter eller studs, og er utstyrt med flens som

griper fysisk inn i utenpåliggende felg (hub-centric). Ved bruk av spacere skal bilens

sporvidde ikke økes slik at hjulene bygger utenfor bilens karosseri.

2-4-4 Drivverk

Girkasse og differensial må være av en type originalt levert av BMW med original plassering.

Modifisering/montering av andre utvekslinger og/eller diffsperre/brems er fritt.

2-4-5 Felg

Fritt med hensyn til type, diameter, og fabrikat. Felgbredde maks 10 tommer. Felg og dekk

tillates ikke å bygge utenfor bilens karosseri.

2-4-6 Dekk

Se punkt 2-2. Gategodkjente dekk. Må ved start av trening og løp ha en minimum

mønsterdybde på 1,6 mm. Se liste over godkjente dekk

2-4-7 Modifiseringer karosseri

For å redusere bilens løpsvekt kan følgende modifiseringer gjøres:

Interiør og isolasjon kan fjernes. Sideruter og bakrute kan erstattes med klart

gjennomsiktig hardt plastmateriale, polycarbonat eller lignende. Dette er i henhold til

gjeldene regler utstedt av NBF.

Karosseriets løse deler som panser, koffertluke, dører kan lettes/erstattes med

tilsvarende i lettere materialer. Disse skal i så fall være forsvarlig festet. Dører skal la

seg åpne på vanlig måte, og originale forsterkninger i førerdøren skal beholdes.

Skjermer og andre karosserideler kan erstattes med lettere materialer, så fremt de er

sikkerhetsmessig forsvarlig og fast montert og ikke svekker bilens bærende

konstruksjon.

Panser og koffertlokk/bakluke må kunne åpnes fra utsiden, og sikres med ekstra låser hvis de er montert slik at de kan åpne seg av fartsvinden.

Fronhengslete panser kan ha utvendig utløser.

Ved karrosserimodifiseringer som fastmonterte skjermer og frontstykker ol. skal

bilens opprinnelige identitet tydelig fremkomme.

Såkalt flippfront som vippes fremover er ikke tillatt.

Bilens bærende struktur og konstruksjon skal beholdes original.

På biler med frittliggende støtfangere kan disse fjernes.

På biler hvor støtfangere er en integrert del av karosseriet skal disse beholdes.

2-5 Aerodynamikk

Uoriginale spoilere kan benyttes men vil gi effekttillegg jfr. kalkyleberegningsark. Spoilere

tillates ikke å stikke ut over bilens bredde og høyde.

2-6 Lys

Alle biler skal ha følgende lysutstyr montert og i funksjon:

Bremselys: 2 stk i funksjon når motoren går/tenning påslått. Plassert på tilnærmet original

plassering. Høytsittende 3. bremselys er påbudt

Forover: 2 stk. minimum tilsvarende nærlys, plassert tilnærmet original plassering

Bakover: 2 stk røde baklys plassert tilnærmet på original plassering

For- og baklys skal kunne slås på/av ved behov med egen bryter.

Bilens lys skal fungere og kunne betjenes av bilens fører

2-7 Motoreffekt beregninger

Konkurranseeffekt:

Standard motor: Motorens originaleffekt + evt. tillegg - evt. fradrag, basert på kalkyleberegningsark.

Trimmet motor: Motorens estimerte effekt + evt. tillegg - evt. fradrag, basert på kalkyleberegningsark.

Omregningsfaktorer:

1 hk SAE = 0,92 hk DIN

1 kW SAE = 1,25 hk DIN

1 kW DIN = 1,36 hk DIN

Hvis en effektangivelse er åpenbart feil, kan løpsledelse tillempe en realistisk effekt med evt.

annen klasseinndeling som følge.

2-8 Markfrigang

Bilens laveste punkt må være minimum 50 mm fra bakken og må ikke berøre bakken hvis

hjulene på den ene siden tappes for luft. Sikkerhetsmessige innretninger som. f.eks

bunnpannebeskytter kan være nærmere bakken enn 50 mm.

2-9 Motor, definisjon, fratrekk og tillegg

Modifiseringer tillatt, men kan gi effekttillegg, iflg. kalkyleberegning for klasseinndeling

2-9-1 Definisjon motor

Standard motor

Med standard motor menes en fabrikkstandard motor med følgende tillatte modifiseringer:

Luftfilter samt eksosanlegg og grenrør, er fritt til å modifiseres.

Inntil 1 mm planslipping av topp.

Porting av topp og kanaler

Letting av svinghjul

Trimmet motor

Motorer som trimmes utover reglene for Standard motor ansees som trimmet og medfører

tillegg iflg. regneark for klasseinndeling.

2-9-2 Fratrekk og tillegg

Tillegg ved modifisering av standardmotor gis iht. regneark for klasseinndeling.

Fratrekk i effektgrunnlag:

Ikke differensialbrems: -5%

Dekkbredde mindre enn grunnbredden: Fratrekk iflg. regneark for klasseinndeling.

Tillegg i effektgrunnlag:

Dekk bredere enn grunnbredden: tillegg iflg. regneark for klasseinndeling.

ABS: +5%

Bakspoiler/vinge (uoriginal): +7,5%

Drivstoff E-85 (må godkjennes av styret)

Diselmotor med  1 standard turbo  + 40 %   (må godkjennes av styret)

Diselmotor trimmet kalkuleres av styret inntil klasseskjema foreligger.

3. Sikkerhetsreglement

Det henvises til gjeldende regelverk NSR § 304 - Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally

og hastighetsløp.

3-1 Sikkerhetsbestemmelser

Bil med gyldig vognlisens, min. dekkende sikkerhetsreglementet for Roadsport, anses å

oppfylle sikkerhetskravene.

Følgende gjelder:

3-1-1 Bur/veltebøyle: NSR §304

(Alle biler skal ha min. 4 punkts –veltebøyle/bur bygget etter gjeldene regler fra

NBF. Alle biler skal ha min. 1 dørstrever på førersiden.)

Biler med fast ståltak skal ha bøyle med to strever bakover fra bøylens høyeste del. Innfesting

gjøres i henhold NSR § 304.11. eller i bilens originale forsterkede selefester. For biler uten fast

ståltak kreves en burkonstruksjon bygget etter prinsippene i NSR § 304.11. NBF kan etter skriftlig

søknad godkjenne individuelle løsninger. Det kreves at buret gir føreren tilstrekkelig

sidebeskyttelse i de tilfeller det originale karroseriet ikke beskytter føreren.

FHR (Frontal Headresistant System) er påbudt. Sikkerhetssystemet  må ha godkjenning iht.gjeldende krav fra NBF/FIA

3-2 Belter og stol

Etter gjeldende regler, FIA godkjent stol samt FIA-godkjent minimum 4-punktsbelte med

godkjente innfestningspunkter. Obligatorisk med armstropper i åpen bil.

FIA`s aldersgrense på stol behøves ikke oppfylles

3-3 Hovedstrømsbryter

Etter gjeldende reglement (NSR §307-A).

Innvendig bryter. Innvendig bryter skal enkelt nås av fører i fastspent stilling. Denne skal slå

av all strøm i bilen.

Utvendig bryter. Egen utvendig bryter skal plasseres ved frontrutens nedre hjørne. Denne

bryteren skal slå av all strøm i bilen, alternativt kan utvendig bryter være koblet til innvendig

bryter og deaktivere denne.

3-4 Batteri

Batteriet skal fortrinnsvis monteres utenfor førerkupeen, sikkert fastmontert for å unngå

kortslutning. Ved montering innefor kupeen skal batteriet være dekket med et isolerende og

lekkasjefritt materiale.

3-5 Smøresystem og ledninger

Oljetank får ikke monteres utenfor bilens hovedstruktur. Trykksatte ledninger skal ha

skruekoblinger av fast type, alternativt rillede koblinger med slangeklemmer og skal være

beskyttet mot mekanisk påvirkning. Alle øvrige ledninger for kjølevæske og olje skal dras

utenfor førerkupeen. Oljekjøler kan monteres, men må da monteres innenfor bilens

hovedstruktur.

Ettermontert  tørrsumpsmøring  er ikke tillatt

3-6 Oljeoppsamler (oil catch tank)

Jfr. NSR §307-J

Biler med åpen veivhusventilasjon skal ha oljeoppsamler:

Motor inntil 2 liters slagvolum: Oljeoppsamler med min. 2 liters kapasitet.

Motor over 2 liters slagvolum: Oljeoppsamler med min 3 liters kapasitet

3-7 Brannvegg

En effektiv brannvegg skal finnes mellom motorrom og førerkupe, og mellom bensintank og

førerkupe. (Jfr. NSR §309-9.3)

3-8 Bensintank

Originaltank kan benyttes i original innfesting. Sikkerhetstank etter gjeldende regler kan

benyttes og skal i så fall være sikkert og fornuftig plassert innenfor bilens hovedkonstruksjon.

Ved plassering innenfor kuperom skal bensintanken ha en effektiv brannvegg mellom tank og

førerkupe.

3-9 Panserlås Bagasjeroms lokk lås

Panser og bagasjerom må kunne åpnes fra utsiden.

.

3-10 Sikkerhetsutstyr fører

Førere skal fremvise og benytte godkjent sikkerhetsutstyr iht. ’Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp’ §304. i Bilsportboken.

Godkjent hjelm, undertøy (inkl. sokker), kjøredress, hansker og balaklava.

5 Lisenser

5.1 Vognlisens

”Bestemmelser om vognlisens for biler i rally og hastighetsløp” §300 i Bilsportboken ligger til grunn for alle deltakende biler. Gyldig vognlisens utstedt av NBF samt vognkort, skal fremvises ved teknisk kontroll. Bil som ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon, kan ikke stille til start. Anmerkning fra tidligere konkurranser som noteres i vognboken, skal utbedres før neste konkurranse. Teknisk kontrollant signerer i vognlisensen at feil har blitt utbedret ved å notere navn, dato og arrangør.

I tillegg skal alltid oppdatert utskrift av klasseberegningsskjemaet være satt opp i venstre siderute bak slik at dette er synlig ved teknisk kontroll.

5.2 Personlig lisens

Alle deltakere må fremvise personlig, gyldig hastighetslisens utstedt av NBF, gyldig førerkort, samt gyldig medlemsbevis i den klubb der lisensen er utstedt

5.3 Reklamelisens

Har man private sponsorer kreves gyldig reklamelisens utstedt av NBF. En anmelder har

anledning til å ha reklame på sin bil under deltakelse i hastighetsløp såfremt det er løst

reklamelisens, og såfremt reklamen er iht. ”Bestemmelser om reklame på biler i rally og hastighetsløp” §301 pkt. 2 i Bilsportboken.

Vedlegg 1

Liste over godkjente R-dekk:

(SAMME SOM Corsa)

| Avon | Pirelli |
| --- | --- |
| ACB10 | PZero-C |
| CR500 | PZero Corsa |
| ZZ-R | Pirelli Trofeo (ny i dekkliste v1.1) |
| Bridgestone | Silverstone |
| RE540S | FTZ TYPE RR |
| RE55S |  |
| Dunlop | Toyo |
| Direzza 02G | Trampio R888 |
| Direzza 03G (ny i dekkliste v1.1) | Trampio R881 |
| Formula-R D01J | Trampio R1R |
| Super Sport Race | Trampio RA-1 |
| Proxes R888 (ny i dekkliste v1.1) |  |
| Hankook | Falken |
| Ventus Z211 | Azenis Sport RT 215 |
| A032R |  |
| Kumho |  |
| Ecsta V700 Victoracer |  |
| Ecsta V70A | Michelin |
| Ecsta MX | Pilot Sport Cup |
| Michelin | Maxsport |
| Pilot Sport Cup | RB4 |
|  | RB5 |
| Yokohama |  |
| A048 | Kumho |
|  | Ecsta V700 Victoracer |
|  | Ecsta V70A |
|  | Ecsta MX |